## Slide 1
Calcule a pressão p1
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 2
Leituras em manômetros metálicos
Tipo Bourdon – lemos a pm
precisa corrigir
p = pm + gh
não precisa corrigir p = pm
h
h = 0

## Slide 3
Dado pm, H, h2, h1,
gágua e gHg, calcule p1
(pela hidrostática)
Esta foi a primeira atividade supervisionada!
http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/consultas.htm
H = 105 mm
h2 = 230 mm
h1 = 160 mm
Temperatura da água 240C, portanto com ela determinamos a massa específica d’água e do mercúrio.
pm = 12 psi

## Slide 4
HIDROSTÁTICA
Adoto a origem no centro do manômetro metálico e pergunto, qual a pressão que tenho lá?
Para efetuar as contas a equação tem que ser homogênea, ou seja, todas as grandezas envolvidas devem estar no mesmo sistema de unidades, portanto, transformamos o psi para Pa:

## Slide 5
Dado pm, H, h2, h1,
gágua e gHg, calcule p1
(pela hidrodinâmica)
http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/consultas.htm
Nosso problema de hoje e para resolvê-lo, temos que saber a vazão!
H = 105 mm
Temperatura da água 240C, portanto com ela determinamos a massa específica d’água e do mercúrio.
h2 = 230 mm
h1 = 160 mm
pm = 12 psi

## Slide 6
Dh
Cronometro o tempo para o Dh e obtenho Dt
https://youtu.be/PN8hZmkQfJc
L1 = 74 cm
L2 = 73,6 cm
Dh = 100 mm e Dt = 19,69 s

## Slide 7
H = 105 mm
h2 = 230 mm
h1 = 160 mm
pm = 12 psi
HIDRODINÂMICA
Adotando o PHR no eixo do tubo, temos que:
Por outro lado, sabemos que:
Para especificar os coeficientes de Coriolis e as velocidades médias, temos que determinar a vazão de escoamento:
Aí, vamos achar as velocidades médias do escoamento, para isso, lembramos que os tubos são de aço 40, respectivamente com diâmetros nominais de 1,5” e 1”, consultamos a norma ANSI B3610:
1,5”
1”
Equação da energia de (1) a (3):

## Slide 8
Norma para o aço
ANSI B3610

## Slide 9
HIDRODINÂMICA
Calculamos as velocidades médias do escoamento:
Para especificarmos os coeficientes de Coriolis, calculamos os números de Reynolds, foi optar em calcular na seção 1, já que na seção (3) ele é maior ainda:
Portanto, para a determinação da pressão p1, temos que antes determinar as perdas de 1 até 2 e de 2 até 3.

## Slide 10
HIDRODINÂMICA
h2 = 230 mm
Equação da energia de (2) a (3):
Equação manométrica de (2) a (3):
Equação da energia de (1) a (2):
Temos que achar p1 – p2

## Slide 11
HIDRODINÂMICA
h1 = 160 mm
Equação manométrica de (1) a (2):
Diferença desprezível

## Slide 12
REFLEXÕES SOBRE AS PERDAS CALCULADAS
Considerando os comprimentos, podemos afirmar que em relação ao comprimento total da bancada, temos: L1-2 desprezível; L2-3 não desprezível. Já em relação as áreas das seções: A1 é diferente de A2 e a partir daí a área fica constante.
Está parecendo que existem dois tipos de perda de carga!

## Slide 13
Isso mesmo!
Agora ficou claro porque iniciamos resolvendo os exercícios anteriores com dados experimentais, vamos revê-los na bancada:

## Slide 14
(1)
(2)
A perda no tubo com área constante e comprimento não desprezível é a perda de carga distribuída, no nosso curso representada por hf, é devido a viscosidade do fluido e/ou a rugosidade do tubo.
Hp1-2 = hf1-2

## Slide 15
(1)
(2)
(3)
(4)
Já os trechos com comprimentos desprezíveis e onde temos presença de acessório hidráulico, mudança de seção ou direção, ocorre a perda singular ou localizada, que no nosso curso representamos por hs
Hp1-2 = hs1-2 e Hp3-4 = hs3-4

## Slide 16
Para projetos não podemos usar os procedimentos mostrados até agora, já que ainda a instalação não existe fisicamente e aí como fazemos?
Vamos começar?
Sim, iniciamos com a perda de carga distribuída (hf)
Recorremos as equações empíricas!

## Slide 17
Isso mesmo e não podemos esquecer que estas aumentam com o tempo e originam uma diminuição da vazão !
Esta perda ocorre devido a viscosidade do fluido e as rugosidades internas das paredes!

## Slide 18
O que isso acarreta?

## Slide 19
Também ocorrem!
Como calcular a perda devido a viscosidade dos fluidos e a rugosidade dos tubos, ou seja, a perda distribuída, também denominada de perda continua?
Existem várias maneiras para este cálculo, nesta aula apresento o seu cálculo pela fórmula universal, também denominada de fórmula de Darcy Weisbach
E no tubo liso não ocorrem a perda distribuída?

## Slide 20
Vamos aprender fazendo, resolvam os próximos problemas!
A fórmula universal uma das mais empregadas na indústria, pois pode ser utilizada para qualquer tipo de líquido (fluido incompressível) e para tubulações de qualquer diâmetro e material

## Slide 21
Considerando a perda calculada de (2) a (3), especifique o coeficiente de perda de carga distribuída experimental neste tubo.
Dados:
Vamos aprender fazendo!
21
(2)
(3)
DN = 1”
L1-2
2

## Slide 22
Como trata-se de um tubo de seção transversal circular e forçada, podemos reescrever a fórmula universal.
Legal, esse eu entendi!

## Slide 23
(0)
(1)
(2)
(3)
E como calcular as perdas localizadas, ou singulares (hs)?

## Slide 24
Uma das possibilidades é pela equação a seguir:

## Slide 25
Considerando a perda calculada de (1) a (2), especifique o coeficiente de perda de carga singular para redução.
Dados:
Importante: sempre que houver duas velocidades, usamos a velocidade média MAIOR!
22
1

## Slide 26
É dessa maneira que determinamos, tanto as perdas de carga, como os coeficientes de perda de carga experimentalmente e são estas experiências que inspiram as criações das fórmulas empíricas!

## Slide 27
No desenvolvimento de projetos não conseguiremos achar o coeficiente de perda de carga distribuída (f), nem o coeficiente de perda de carga singular experimentalmente, como iremos determina-los?
http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/consultas.htm
CLICAR EM:
Determinação do f, por Haaland, Swamee e Jain, Churchill e planilha
Se você consultar referências ligadas ao assunto, elas vão indicar várias possibilidades, aqui eu vou trabalhar com a minha página da web para determinação dos f e dos demais coeficientes.

## Slide 28
Irá abrir uma planilha Excel com esta, sendo que de princípio ela vale para água até 400 C, não sendo água, ou sendo outro fluido, a viscosidade, a massa específica e a viscosidade cinemática devem ser inseridas digitando.
Em seguida você vai digitar o diâmetro interno e a área da seção livre.
Digitamos a rugosidade equivalente
Digitamos a vazão em m³/h

## Slide 29
Clicamos na aba de comparação_f e temos as opções a seguir:
Não esqueça que para escoamento Laminar não precisamos da planilha:
Exemplos:

## Slide 30
Valores do coeficiente KS, para os elementos mais comuns das canalizações, são apresentados na tabela a seguir:
Apenas um exemplo:
Outras fontes devem ser consultadas e sempre que possível, considere os valores fornecidos pelo fabricante da singularidade. Os valores da Tupy e da MIPEL, podem ser acessados na página:
http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/consultas.htm
Para projetos é mais comum trabalharmos com os comprimentos equivalentes (Leq)

## Slide 31
Exemplo de valores de comprimentos equivalentes:
Outras fontes devem ser consultadas e sempre que possível, considere os valores fornecidos pelo fabricante da singularidade. Os valores da Tupy e da MIPEL, podem ser acessados na página:
http://www.escoladavida.eng.br/hidraulica_I/consultas.htm

## Slide 32
Considerando o trecho de (2) a (3), calcule a perda de carga distribuída neste trecho.
Dados:
23
(2)
(3)
DN = 1”
L1-2
2
Recorremos a fórmula universal
Conduto de seção circular e forçado:

## Slide 33
Com o coeficiente de perda de carga distribuída, podemos calcular a perda de carga distribuída no trecho.
Obtivemos f = 0,0241
O valor obtido com os dados do laboratório foi 2,892 m, cerca de 20,5% maior e está coerente já que a tubulação da bancada não é nova, tem cerca de 20 anos, com o envelhecimento ocorre a alteração na rugosidade e em consequência um aumento da perda de carga.