## Slide 1: Só estudamos fluidos incompressíveis
É por isso que o homem pode andar sobre a água?

## Slide 2
Essa eu quero ver!
Em vez de mágica, vamos compreender isto pelo conceito do módulo de elasticidade volumétrico e do coeficiente de compressibilidade

## Slide 3
A propriedade normalmente utilizada para caracterizar a compressibilidade de um fluido é o Módulo de Elasticidade volumétrico, ev, que é definido por:
Onde dp é a variação diferencial de pressão necessária para provocar uma variação diferencial de volume dV num volume V.
O sinal negativo indica que um aumento na pressão resultará numa diminuição do volume considerado?
Isso mesmo!

## Slide 4
Com o decréscimo de volume de uma dada massa, m=rV, resultará num aumento da massa específica, podemos reescrever:
Qualitativamente
Quantitativamente no SI

## Slide 5
Um fluido é relativamente incompressível, quando o valor do seu módulo de elasticidade volumétrico é grande, ou seja, é necessária uma grande variação de pressão para criar uma variação muito pequena no volume ocupado pelo fluido.
Líquido | Módulo de elasticidade | 
 | N/m² ou Pa | kgf/m²
Éter (140C) | 7,74 * 109 | 7,90 * 108
Álcool (150C) | 1,08 * 109 | 1,10 * 108
Mercúrio(150C) | 52,4 * 109 | 53,5 * 108
Petróleo | 1,18 * 109 | 1,20 * 108
Glicerina | 3,92 * 109 | 4,0 * 108
Água (00C) | 2,02 * 109 | 2,06 * 108
Água (100C) | 2,10 * 109 | 2,14 * 108
Água (200C) | 2,18 * 109 | 2,22 * 108
Água (300C) | 2,225 * 109 | 2,27 * 108
Água (500C) | 2,29 * 109 | 2,33 * 108
Água (1000C) | 2,07 * 109 | 2,11 * 108
Benzina (200C) | 1,03 * 109 | 1,05 * 108
Mercúrio (200C) | 26,20 * 109 | 26,72* 108
?
Por que?

## Slide 6
PRIMEIRO ENTENDA
O CONCEITO
DE MÓDULO DE
ELASTICIDADE,
POR EXEMPLO. VAMOS CONSIDERAR A
ÁGUA A 100C COM UMA REDUÇÃO DE VOLUME DE 1%.
Líquido | Módulo de elasticidade | 
 | N/m² ou Pa | kgf/m²
Água (100C) | 2,10 * 109 | 2,14 * 108
!
Grande!

## Slide 7
AGORA PARA RESPONDER
A SUA
PERGUNTA
INTRODUZO:
O coeficiente de compressibilidade (a)
O coeficiente de compressibilidade (a) é definido como o inverso do módulo de elasticidade volumétrico, ou seja:
Qualitattivamente:
Quantitativamente no SI

## Slide 8
Como o coeficiente de compressibilidade é muito pequeno, em geral o líquido, em particular a água, são considerados incompressíveis. No caso da água isto não vale no GOLPE DE ARIETE.
Líquido | Coeficiente de compressibilidade | 
 | m²/N | m²/kgf
Éter (140C) | 1,29 * 10-10 | 1,26 * 10-9
Álcool (150C) | 9,26 * 10-10 | 9,08 * 10-9
Mercúrio(150C) | 1,91 * 10-11 | 1,87 * 10-10
Petróleo | 8,48 * 10-10 | 8,31 * 10-9
Glicerina | 2,55 * 10-10 | 2,50 * 10-9
Água (00C) | 4,95 * 10-10 | 4,85 * 10-9
Água (100C) | 4,76 * 10-10 | 4,67 * 10-9
Água (200C) | 4, 59 * 10-10 | 4,50 * 10-9
Água (300C) | 4,49 * 10-10 | 4,40 * 10-9
Água (500C) | 4,37 * 10-10 | 4,28 * 10-9
Água (1000C) | 4,83 * 10-10 | 4,73 * 10-9
Benzina (200C) | 9,71 * 10-10 | 9,52 * 10-9
Mercúrio (200C) | 3,82 * 10-11 | 3,74* 10-10
?
O que é?

## Slide 9
Surge com o fechamento rápido de uma válvula
C
O
N
S
E
Q
U
Ê
N
C
I
A
S
P
O
S
S
Í
V
E
I
S
Por isso deve ser evitado!
aberta
fechada
fechada
surgem pressões
vídeo

## Slide 10
Só para não esquecer
Qual deve ser a pressão aplicada a um volume V de água a 20 oC, para que ele tenha uma redução de 0,5%? Dê a resposta em Pa e em atm.
Exercício para você!
Assim eu amplio minha inteligência!