## Slide 1
VENHA PARA ESSE MUNDO ATRAVÉS DE UMA FORMAÇÃO RESPONSÁVEL E SUTENTÁVEL.
Engenhar é desafiador
e
apaixonante!
Haverá água
amanhã?

## Slide 2
https://www.tratamentodeagua.com.br/ar-agua-potavel/?utm_source=Newsletter&utm_medium=RD_abril12&utm_campaign=RD_abril2&utm_term=%C3%A1gua%20pot%C3%A1vel&utm_content=%C3%A1gua%20pot%C3%A1vel
Mas existem aqueles que não acham importante estudar a água!

## Slide 3
Certamente não sabem que água é vida

## Slide 4
Em viagem a Sales, a 440 quilômetros da capital, Sandra Mogami clicou o filho Diego, de 5 anos, nadando nas águas cristalinas do Rio Tietê
Trecho do rio Tietê na região de São Paulo
DEVEMOS DECIDIR O QUE DESEJAMOS VER E SER NO NOSSO AMANHÃ
DEVEM ACHAR QUE ISTO NÃO ESTÁ TAMBÉM LIGADO A ENGENHARIA
CONHECIMENTO É UMA FORMA DE CRIAR A CONSCIENTIZAÇÃO DA NOSSA RESPONSABILIDADE DE PRESERVAÇÃO

## Slide 5
Introdução aos estudos dos condutos livres.

## Slide 6
CONDUTO FORÇADO
CONDUTO LIVRE OU CANAL
Exemplos de condutos
CONDUTO LIVRE OU CANAL
Escoamento se dá com pressão diferente da pressão atmosférica.
Pressão constante e igual a pressão atmosférica

## Slide 7
Mais alguns exemplos ...

## Slide 8
Conduto forçado
Conduto livre
projetos
da
engenharia

## Slide 9
Conceito de conduto livre
Canal ou conduto livre é aquele que apresenta uma superfície livre onde atua a pressão atmosférica.
Situação limite, mas onde atua a pressão atmosférica
Conduto fechado de seção plena

## Slide 10
Devemos
conhecer
os
parâmetros
e como equacionar
estes e outros sistemas

## Slide 11
A compreensão, a interpretação e o dimensionamento de condutos livres são importantes nos aspectos econômicos, ecológico e social em atividades do desenvolvimento: drenagem, irrigação, contenção e previsão de cheias, diagnóstico e estudo de impacto ambiental, modelagem, navegação, transporte e tratamento de esgoto, proteções, entre outras.
Foi ter que achar um tempo para estudar tudo isto, pois quero me tornar um profissional respeitado.
Aproveite, pois estão dando um jeito de acabar com estes estudos na Faculdade
Precisamos valorizar a formação sustentável!

## Slide 12
Definição de raio hidráulico
Parâmetro importante para estudo do conduto livre.
Então, eu posso relacionar o raio hidráulico com o diâmetro hidráulico?
Sim, já que:

## Slide 13
0,921 m
0,825 m
0,785 m
0,682 m
0,505 m
Um exercício para o cérebro:
Deixa comigo!
PROBLEMA 1

## Slide 14
a
h
Solução
Resposta d
1 m
a
a
h
a

## Slide 15
Declividade
PHR
(1)
(2)
Seção transversal constante
z1
z2
patm
patm
L
v1
v2
Declividade do trecho

## Slide 16
Velocidade
TODOS OS CÁLCULOS SÃO FEITOS COM A VELOCIDADE MÉDIA
Como determinamos a velocidade e a velocidade média em canais?
Uma dos aparelhos mais usados para a determinação da velocidade é o molinete.

## Slide 17
CURVAS
ISOTÁQUICAS
TODOS OS PONTOS DA CURVA TÊM A MESMA VELOCIDADE
EXEMPLO O EIXO CENTRAL DO CANAL
CONSTATAÇÕES
A velocidade máxima não ocorre na superfície, ocorre de 0,05H a 0,25H
Molinete posicionado a 0,2 e 0,8 de H
Molinete posicionado a 0,6 de H
Molinete posicionado a 0,2, 0,6 e 0,8 de H
Determinação da velocidade média

## Slide 18
Síntese dos parâmetros utilizados no equacionamento de canais
No equacionamento de condutos livres (ou canais), geralmente utilizamos os seguintes parâmetros:
Seção transversal constante
Q - vazão
v – velocidade média
RH – raio hidráulico
I – declividade
Coeficiente de rugosidade

## Slide 19
Reescrevendo os cálculos dos escoamentos livres
Seção transversal constante
EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE
EQUAÇÃO UNITÁRIA DA PERDA DE CARGA
I = declividade

## Slide 20
Como obter o coeficiente de Chézy (C)
Utilizando o seu conceito
O f SERÁ CONSIDERADO NA REGIÃO DO HIDRÁULICAMENTE RUGOSA

## Slide 21
Observe que na região do hidraulicamente rugoso o “f” fica constante com a variação do Reynolds, isto demonstra que ele não depende da vazão.

## Slide 22: Para os cálculos em canais, devemos saber obter a velocidade média do escoamento e para isto, podemos recorrer inicialmente a fórmula de Chézy.
Os cálculos de escoamentos uniformes são diretos, se as geometrias forem simples. Os resultados são independentes da densidade e da viscosidade da água porque o escoamento é hidraulicamente rugoso e originado pela gravidade.
Sintetizando

## Slide 23
Como os canais típicos são grandes e rugosos, usa-se em geral, a região do escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, onde:
Vamos exercitar nosso cérebro e ampliar nossa inteligência.
Problema 2 : Um canal reto e retangular tem 0,9 m de largura e 1,8 m de profundidade e está com uma declividade de 20. O coeficiente de atrito (coeficiente de perda de carga distribuída) é 0,022. Estime a vazão para o escoamento uniforme em metros cúbicos por segundo. Estime a rugosidade equivalente e classifique o escoamento através dos números de Reynolds. Dado: viscosidade d’água igual a 10-6 m²/s.
Respostas: Q = 10,85 m³/s; K = 2,28 mm; Re = 9,65*106 (turbulento)

## Slide 24
0,9 m
1,8 m
DADOS:
Solução

## Slide 25
FÓRMULA DE MANNING (1890)
Manning através da análise de resultados experimentais obtidos por ele e outros pesquisadores, chegou a relação empírica:
Ao considerá-la na equação de Chézy, resulta:
Esta equação será a base de cálculo para problemas de escoamentos livres.
COEFICIENTE DE MANNING

## Slide 26
Sintetizando
Fórmula de Chézy com o coeficiente de Manning : em testes com canais reais, o engenheiro irlandês Robert Manning descobriu que o coeficiente de Chézy C aumentava aproximadamente com a raiz sexta do tamanho do canal. Ele propôs a fórmula no SI:
A CONSTANTE “a” DAS EQUAÇÕES AO LADO É UM FATOR DE CONVERSÃO NO SI a = 1 m1/3/s E NO SISTEMA INGLÊS COMO 1 m = 3,2808 ft, TEMOS UM NOVO VALOR PARA A CONSTANTE a, QUE SERIA a = 1,4859 ft1/3/s

## Slide 27
Alguns valores experimentais do coeficiente de Manning e da altura média da rugosidade e em mm |  | 
Canais artificiais revestidos | n | e (mm)
vidro | 0,010 ± 0,002 | 0,3
latão | 0,011 ± 0,002 | 0,6
Aço, liso | 0,012 ± 0,002 | 1,0
Aço, pintado | 0,014 ± 0,003 | 2,4
Aço, rebitado | 0,015 ± 0,002 | 3,7
Ferro fundido | 0,013 ± 0,003 | 1,6
Concreto com acabamento | 0,012 ± 0,002 | 1,0
Concreto sem acabamento | 0,014 ± 0,002 | 2,4
Madeira aplainada | 0,012 ± 0,002 | 1,0
Tijolo de barro | 0,014 ± 0,003 | 2,4
Alvenaria | 0,015 ± 0,002 | 3,7
Asfalto | 0,016 ± 0,003 | 5,4
Metal corrugado | 0,022 ± 0,005 | 37
Tabela – extraída do livro Mecânica dos Fluidos de Frank M. White – pg 463

## Slide 28
Alguns valores experimentais do coeficiente de Manning e da altura média da rugosidade e em mm |  | 
Canais artificiais revestidos | n | e (mm)
Pedra argamassa | 0,025 ± 0,005 | 80
Canais escavados em terra: |  | 
limpos | 0,022 ± 0,004 | 37
com cascalho | 0,025 ± 0,005 | 80
Com vegetação rasteira | 0,030 ± 0,005 | 240
pedregosos | 0,035 ± 0,010 | 500
Canais naturais: |  | 
Limpos e retos | 0,030 ± 0,005 | 240
Lentos, com partes profundas | 0,040 ± 0,010 | 900
Rios principais | 0,035 ± 0,010 | 500
Tabela – extraída do livro Mecânica dos Fluidos de Frank M. White – pg 463

## Slide 29
Alguns valores experimentais do coeficiente de Manning e da altura média da rugosidade e em mm em 1869, Manning em 1889 |  | 
Canais artificiais revestidos | n | e (mm)
Planícies de inundação: |  | 
Pastagens, terras cultivadas | 0,035 ± 0,010 | 500
Cerrados leve | 0,05 ± 0,02 | 2000
Cerrado denso | 0,075 ± 0,025 | 5000
árvores | 0,15 ± 0,05 | ?
Durante o século XIX e XX, um grande esforço da pesquisa em hidráulica foi dedicado à correlação do coeficiente de Chézy com a rugosidade, o formato e a declividade de vários canais abertos. Apareceram correlações devidas a Ganguillet e Kutter em 1869, Manning em 1890, Bazin em 1897 e Powel em 1950, sendo que até hoje a mais popular é a de Manning.
Tabela – extraída do livro Mecânica dos Fluidos de Frank M. White – pg 463

## Slide 30
Páginas 273 e 274 do livro Hidráulica Básica – 4ª edição escrito por Rodrigo de Melo Porto

## Slide 31
Problema 3: A água escoa em um canal escavado na terra coberto de vegetação rasteira com seção transversal trapezoidal e largura de fundo de 0,8 m, ângulo trapezoidal de 600 e ângulo de inclinação do fundo de 0,30, como mostra a figura a seguir. Se a profundidade do escoamento medida for de 0,52 m, determine a vazão da água através do canal. Classifique o escoamento através do número de Reynolds. Refaça o problema considerando que o ângulo do fundo foi alterado para 10 e mantidas as outras dimensões?. Dado: viscosidade d’água igual a 10-6 m²/s
Respostas:

## Slide 32
Solução
a
a
300
h

## Slide 33
Agora é só fazer contas!

## Slide 34
Problema 5: A água deve ser transportada em um canal retangular de concreto sem acabamento com uma largura da parte inferior de 1,22 m com uma vazão de 1,45 m³/s. O terreno é tal que o fundo do canal caí 0,61 m a cada 304,8 m. Determine a profundidade do canal (y).
Problema 4: Refaça o problema 3 considerando que o ângulo do fundo foi alterado para 10 e mantidas as outras dimensões?.
Problema 6: Qual seria sua resposta se a queda do fundo fosse de apenas 0,305 m para 152,4 m?
Resposta: a profundidade é aproximadamente 0,679 m
Exercite o cérebro e torne-se mais inteligente, mas não deixe de fazer isto de forma sustentável!